## Slide 1
Robogistics Projekt – Duckietown
Challenge 3 & 4
Gruppe 1:
Magnus Neumann Simon Höß

## Slide 2
Duckie-Erkennung mit YOLO
  Kontinuierliche Auswertung Kamerabild
  Bounding Boxes und Klassenzuordnung
  Trainierter Objektdetektor
Neues Fahrkonzept:
  Einteilung in Fahrbereiche (Entfernung)
  Nahe Objekte/Linien lösen starke Reaktion aus
  Geschw. reduzieren bzw. anhalten
  Hindernisvermeidung hat höhere Priorität als normale Spurregelung
Challenge 3: Avoid Ducks

## Slide 3
Topologie des Streckennetztes vorgegeben durch Graph
  Knoten = Kreuzungen
  Kanten = Straßen zwischen Kreuzungen
  Ports beschreiben Ein-/Ausfahrten
  Struktur & Startpunkt in graph.json
Beispielgraph: { A:{ 1:(B,1), 2:(C,2), 3:(C,1), 4:(B,2)}, B:{ 1:(A,1), 2:(A,4), 3:(C,4)}, C:{ 1:(A,3), 2:(A,2) 4:(B,3)} }
Challenge 4: Mapping

## Slide 4
Ablauf:
  Kreuzung verlassen & Zeitmessung starten
  Gate erkennen (AprilTags ID 5-13)
  An nächster Stopplinie halten
  Fahrzeit & Gate pro Kante speichern und als besucht markieren
  Mapping abgeschlossen, wenn alle Straßen erfasst wurden
  Visualisierung
Challenge 4: Mapping

## Slide 5
Grundlage: challenge4_mapping.json
  Graphstruktur
  Gate-Zuordnung
  Gemessene Fahrzeiten (Kantengewichte)
Schnellste Route:
  Reihenfolge wird beim Start im Terminal eingegeben
  Prüft mögliche Anfahrtsrichtungen und kürzeste Route mit Dijkstra
  U-Turns werden vermieden
   Route mit kleinster Gesamtfahrzeit wird gewählt
Challenge 4: Navigation

## Slide 6
Fahren:
  Fahrentscheidung an Kreuzung aus Route bestimmen
  Abbiegemanöver
  Befahren der Straße und Gate-Erkennung
  Aktualisierte Position an der nächsten Stopplinie
  Nächster Routenschritt
Challenge 4: Navigation